|  | Full size dimensions (inches) | 4mm dimensions (thou) | 7mm dimensions (thou) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flatbottom | Height of rail A | Width of foot B | Width of head C | A | B | C | A | B | C |
| BS No. (ie. lbs/yd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.875 | 2.75 | 1.5 | 37.73 | 36.09 | 19.69 | 66.03 | 63.16 | 34.45 |
| 30 | 3.125 | 3 | 1.625 | 41.01 | 39.37 | 21.33 | 71.77 | 68.90 | 37.32 |
| 35 | 3.375 | 3.25 | 1.75 | 44.29 | 42.65 | 22.97 | 77.51 | 74.64 | 40.19 |
| 40 | 3.625 | 3.5 | 1.875 | 47.57 | 45.93 | 24.61 | 83.25 | 80.38 | 43.06 |
| 45 | 3.875 | 3.75 | 1.96875 | 50.85 | 49.21 | 25.84 | 88.99 | 86.12 | 45.21 |
| 50 | 4.125 | 3.9375 | 2.0625 | 54.13 | 51.67 | 27.07 | 94.73 | 90.43 | 47.37 |
| 55 | 4.3125 | 4.125 | 2.15625 | 56.59 | 54.13 | 28.30 | 99.04 | 94.73 | 49.52 |
| 60 | 4.5 | 4.3125 | 2.25 | 59.06 | 56.59 | 29.53 | 103.35 | 99.04 | 51.67 |
| 65 | 4.6875 | 4.3125 | 2.3125 | 61.52 | 56.59 | 30.35 | 107.65 | 99.04 | 53.11 |
| 70 | 4.875 | 4.375 | 2.375 | 63.98 | 57.41 | 31.17 | 111.96 | 100.48 | 54.54 |
| 75 | 5.0625 | 4.5 | 2.4375 | 66.44 | 59.06 | 31.99 | 116.26 | 103.35 | 55.98 |
| 80 | 5.25 | 4.625 | 2.5 | 68.90 | 60.70 | 32.81 | 120.57 | 106.22 | 57.41 |
| 85 | 5.4375 | 4.8125 | 2.5625 | 71.36 | 63.16 | 33.63 | 124.88 | 110.52 | 58.85 |
| 90 | 5.625 | 5 | 2.625 | 73.82 | 65.62 | 34.45 | 129.18 | 114.83 | 60.29 |
| 95 | 5.8125 | 5.125 | 2.75 | 76.28 | 67.26 | 36.09 | 133.49 | 117.70 | 63.16 |
| 100 | 6 | 5.25 | 2.75 | 78.74 | 68.90 | 36.09 | 137.80 | 120.57 | 63.16 |
| 105 | 6.125 | 5.375 | 2.75 | 80.38 | 70.54 | 36.09 | 140.67 | 123.44 | 63.16 |
| 110 | 6.25 | 5.5 | 2.75 | 82.02 | 72.18 | 36.09 | 143.54 | 126.31 | 63.16 |
| Bullhead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.75 | 2.3125 |  | 62.34 | 30.35 |  | 109.09 | 53.11 |  |
| 65 | 4.875 | 2.375 |  | 63.98 | 31.17 |  | 111.96 | 54.54 |  |
| 70 | 5 | 2.4375 |  | 65.62 | 31.99 |  | 114.83 | 55.98 |  |
| 75 | 5.125 | 2.5 |  | 67.26 | 32.81 |  | 117.70 | 57.41 |  |
| 80 | 5.375 | 2.5625 |  | 70.54 | 33.63 |  | 123.44 | 58.85 |  |
| 85 | 5.46875 | 2.6875 |  | 71.77 | 35.27 |  | 125.59 | 61.72 |  |
| 90 | 5.546875 | 2.75 |  | 72.79 | 36.09 |  | 127.39 | 63.16 |  |
| 95 | 5.71875 | 2.75 |  | 75.05 | 36.09 |  | 131.34 | 63.16 |  |
| 100 | 5.90625 | 2.75 |  | 77.51 | 36.09 |  | 135.64 | 63.16 |  |
| Bridge Rail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.375 | 2.75 | 1 | 18.04 | 36.09 | 13.12 | 31.58 | 63.16 | 22.97 |
| 16 | 1.4375 | 2.875 | 1.0625 | 18.86 | 37.73 | 13.94 | 33.01 | 66.03 | 24.40 |
| 18 | 1.5 | 3 | 1.125 | 19.69 | 39.37 | 14.76 | 34.45 | 68.90 | 25.84 |
| 20 | 1.5625 | 3.125 | 1.1875 | 20.51 | 41.01 | 15.58 | 35.88 | 71.77 | 27.27 |
| 24 | 1.6875 | 3.375 | 1.3125 | 22.15 | 44.29 | 17.22 | 38.75 | 77.51 | 30.14 |
| 56 | 2.625 | 6 | 2 | 34.45 | 78.74 | 26.25 | 60.29 | 137.80 | 45.93 |
| 70 | 3 | 6.25 | 2.3125 | 39.37 | 82.02 | 30.35 | 68.90 | 143.54 | 53.11 |